Välkommen till bygget och intrimningen av din Crazy Sukhoi från Autopartner och Meijer-Models

Bygget kommer förmodligen ta två – tre kvällar, sedan är det dags för tokigt kul flygning.

När man bygger ett plan av Depron så är det UHU-por lim det perfekta limmet. Men även ett segt snabblim för Depron (med axellerera) eller PU-lim kan passa bra. (på en spillbit provardu att limmet inte löser Depronet ) Dessutom behöver du helt genomskinlig tape från 3M eller Scotch. En linjal av metall är perfekt och då är det bara en hobbykniv eller brytbladskniv med ett helt nytt blad som behövs, så är du klar att börja bygga.

Par detaljer först! 
UHU-por limmet fungerar bäst om du stryker ett tunt lager på båda kontaktytorna, väntar 2-3 minuter och trycker så i hopp det rakt och rätt.
När du skär med det absolut nya knivbladet så skall du försöka luta kniven så mycket som möjlig, så att Depronet övre skikt skärs igenom före bottenskiktet. Fäst den platta kolfiberlisten på vingens framkant med UHU limmet, medan den ligger helt plant
Nu skall du snedskära skevrodrens framkant och vingens bakkant, använd stål linjalen. Lägg linjalen ovanpå vinge eller rodret, utmed kanten och skär i 45 graders vinkel snett in under linjalen. Tejpa dit skevrodren från ovansidan och kontrollera att de kan vinklas minst 45 grader åt vardera hållet.  Fäll upp rodret och tejpa även på undersidan några cm i vardera änden

Gör samma sak med höjdrodret och stabilisatorn. Skär även en slits i höjdrodret som du limmar in den platta kolfiber listen (ca 16cm lång), detta för att få höjdrodret så styvt som möjligt.

Lägg vingen upp och ner på bordet igen. Limma dit nos delen.  Limma dit den horisontala delen av kroppen och stabilisatorn, med sitt fast tejpade höjdroder. Titta noga så allt blir rakt. Montera nu kroppens underdel,  är allt rakt och fint så limmar du dit den.

Medan limmet torkar så limmar du dit landställsförstärkningarna (den vita tunna plasten, se bilden)
Förstärk kroppens sidor med en lång tejp remsa utmed vardera ytterkanten, från stabilisatorn till nosdelen. Detta är viktigt för maximal livslängd på modellen. Dela vingfenorna i en över och underdel. Montera delen med fliken under vingen.

Montera nu 4st 25cm långa vingstöttor, av 1mm kolfiber, genom vingfenorna (se bilden). Förstärk även vingens infästningspunkter med tejp bitar. 
Montera landställsbenen och limma dit de svarta förstärkningsbitarna. bygg upp fackverket som förstärker bak kroppen. Använd 1mm kolfiber
Var noga med att varje stag är rakt och inte spänt i en båge. Limma även dit en sporre av 0,5x3mm kolfiber bak på kroppen. Limma även dit roderoken i alla roder., förstärk gärna rodret kring oket med en 3cm lång tape bit som du skär upp en slits i. Passa också på att limma dit de långa servoarmarna på dina servos  servoarmar(med snabblim) Låt nu detta torka över natten. Så monterar du ovansidan och motor/radio nästa dag.
Låt nu modellen ligga kvar upp och ner medan du monterar höjd servot samt mottagare. Limma fast dem direkt i Depronet med några droppar lim.

Vänd nu modellen och prova att montera kroppens ovansida. Ser allt bra ut så skär du ut för sidrodrets rörelse i ”gångjärns linjen både i fenan och sidrodret, som med övriga roder.
Limma nu dit kroppens ovandel på det nästan färdiga planet.

Montera nu den en platt kolfiberlist lodrätt längst fram och två stöttor från stabilisatorn till fenan.
Tejpa dit sidrodret. Förstärk även här upptill och nertill.

Nu är det dags att monter servon och medföljande stötstänger. Stötstången består av två z bockad pianotrådar som träs in i oken. Mät ut en bit 1,3mm kolfiber och fäst pianotråd bitarna med krymplangen,
Värm  krympslangen(utan att smälta Depronet, Lägg någonting brandtåligt i mellan!)

Montera nu motorfästet efter att du skruvat dit motorn i det. Lägger du ca 3mm långa bitar av silikon slang mellan fästet och motorn, på skruvarna. Så kan du justera motorvinkel, genom att dra åt eller släppa lite på skruvarna. Börja med att motorn får peka helt rakt fram. 
Tyngdpunkten skall ligga 10 cm bakom vingens framkant. Därifrån kan du pröva att flytta den 1cm framåt och bakåt för att hitta din favorit inställning.

Som nybörjare bör rodren inte vinklas mer en 30 grader vid fulla spakutslag på radion, som erfaren har du så mycket utslag som passar dig, Detta kan vid behov kombineras med 0-70% expo.

Batteriet tycker jag bör fästas på högkant utmed kroppens ovansida med hjälp av medföljande kardborre.(som du klipper ner till ca 4cm långa bitar)

Lycka till nu, lite flyg inspiration kan då få av filmerna på www.meijer-models.se
Alla tillbehör du kan tänka dig, samt senaste nytt hittar du på www.autopartner.se

Hälsningar Claes Meijer